ООО «Софт м»

Micro BRASfil v1.0

Описание продукта и руководство по его эксплуатации

Ф. Файрушин, С. Батраков

Оглавление

1	Общее описание программного продукта	3

2	Описание основных функций	3

3	Основные соглашения по логике работы Micro BRASfil’a	4

4	Руководство по эксплуатации Micro BRASfil’a	4

4.1	Установка Micro BRASfil’а	4

4.2	Настройка Micro BRASfil’а	5

4.2.1	Настройка сетевых интерфейсов и маршрутов	5

4.2.2	Настройка iptables	6

4.2.3	Управление абонентами	7

4.2.4	Просмотр статистической информации	8

4.2.5	Диагностические сообщения	9

4.3	Компоненты Micro BRASfil’а	9

5	Контакты	10

Приложение 1. Системные требования к серверу.	11

Приложение 2. Пример типового подключения сервера Micro BRASfil	12

# Общее описание программного продукта

Micro BRASfil, разработанный в компании ООО «Софт М», является программным продуктом, при помощи которого операторы связи могут реализовать для своих пользователей услуги доступа в сеть Интернет, либо доступа к ресурсам других IP сетей.

Micro BRASfil является ограниченной версией продукта BRASfil и имеет следующие ограничения в функциональности:

- Поддерживается не более 200 абонентских сессий одновременно.

- После регистрации число абонентских сессий увеличивается до 500.

- Отсутствует интерфейс для внешних систем. Управление абонентами и просмотр статистики осуществляется только через Web интерфейс.

Micro BRASfil поставляется в виде образа виртуальной машины.

# Описание основных функций

Программный продукт Micro BRASfil, будучи установленным на сервер, удовлетворяющий системным требованиям, указанным в Приложении 1, может выполнять следующие функции:

- При помощи простого Web интерфейса оператор может сообщать Micro BRASfil’у сведения об абонентах (добавлять, модифицировать и удалять абонентов).

- Согласно сведениям, полученным от оператора, Micro BRASfil может производить аутентификацию абонентов.

- Абонентам, успешно прошедшим аутентификацию, Micro BRASfil предоставляет доступ к сети Интернет (в общем случае – к любым IP сетям) на согласованной скорости.

- Micro BRASfil осуществляет NAT (Network Address Translation) абонентского трафика. В качестве внешнего адреса используется IP адрес интерфейса eth0.

- При необходимости, оператор может сообщить Micro BRASfil’у о необходимости блокировки того или иного абонента. Micro BRASfil при этом отключает доступ заблокированного абонента к внешним ресурсам.

- Оператор может сообщить Micro BRASfil’у о необходимости разблокировки того или иного абонента. Micro BRASfil при этом заново предоставляет доступ разблокированному абоненту к внешним ресурсам.

- Посредством Web интерфейса оператор может запрашивать у Micro BRASfil’а необходимую статистическую информацию о сессиях абонентов.

# Основные соглашения по логике работы Micro BRASfil’a

Micro BRASfil выступает маршрутизатором для абонентов. При этом, аутентификация абонентов происходит как по IP, так и по PPPoE. Один абонент может пользоваться как одним IP адресом, так и подсетью.

Micro BRASfil выступает PPPoE (RFC 2516) концентратором для абонентов. При этом, аутентификация абонентов происходит по имени (логину) и паролю.

Каждый абонент имеет один идентификатор (НШД).

У абонента может быть только один тариф. Характеристиками тарифа являются:

- полоса пропускания для входящего к абоненту трафика;

- полоса пропускания для исходящего от абонента трафика;

- наличие задаваемого порога потребленного абонентом трафика, после достижения которого скорость снижается. При задании порога необходимо также задать количество дней, в течение которых абонент не должен превышать порога, чтобы скорость его доступа не была снижена.

Существует возможность блокировки и разблокировки абонента.

# Руководство по эксплуатации Micro BRASfil’a

## Установка Micro BRASfil’а

На сервере, на который предполагается установить Micro BRASfil, должно быть установлено приложение VMware Workstation, версии не ниже 5.5.3.

Архив образа необходимо распаковать и открыть файл с расширением .vmx при помощи VMware Workstation.

После этого, при помощи диалогового окна Virtual Network Editor, необходимо связать (в режиме Bridged) виртуальный Network Adapter c физическим сетевым адаптером, подключенным к сегменту, имеющему доступ в сеть Интернет. Затем, аналогичным образом нужно связать (в режиме Bridged) виртуальный Network Adapter 2 c физическим сетевым адаптером, подключенным к сегменту, к которому подключены абоненты:

Далее, нажимаем кнопку Power on this virtual machine, и после завершения загрузки Micro BRASfil будет готов к работе.

Для доступа к консоли Micro BRASfil’a следует использовать логин root, пароль 123456.

## Настройка Micro BRASfil’а

### Настройка сетевых интерфейсов и маршрутов

Типовое подключение сервера Micro BRASfil рассмотрено в Приложении 2.

У сервера, работающего под управлением Micro BRASfil, должно быть 2 сетевых интерфейса: интерфейс, смотрящий в сторону абонентов (eth1) и интерфейс, подключенный к IP подсети, через которую осуществляется доступ к неким внешним ресурсам (eth0) .

Интерфейс eth0 настроен на получение IP адреса по DHCP. Интерфейс eth1 имеет IP адрес 192.168.0.1 с маской подсети 255.255.0.0.

Далее описано, каким образом можно изменить настройки IP, если это необходимо:

Файлы настроек интерфейсов находятся в каталоге /etc/sysconfig/network-scripts.

В файле ifcfg-eth0 настроек интерфейса eth0 нужно выставить значения следующих параметров:

IPADDR=10.0.0.2

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=10.0.0.1

В этом примере мы задали IP адрес интерфейса eth0 10.0.0.2, маску подсети 255.255.255.0 и шлюз по-умолчанию 10.0.0.1.

В файле ifcfg-eth1настроек интерфейса eth1 нужно выставить значения следующих параметров:

IPADDR=10.1.0.2

NETMASK=255.255.255.0

В этом примере мы задали IP адрес интерфейса eth1 10.1.0.2, маску подсети 255.255.255.0 .

Возможно, потребуется создать дополнительные маршруты до абонентских сетей, для этого необходимо создать файл /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1 содержащий строки вида:

10.0.0.0/8 via 10.1.0.1

В этом примере, мы задали шлюз 10.1.0.1 для подсети 10.0.0.0, с битовой маской 8.

### Настройка iptables

Утилита командной строки iptables является стандартным интерфейсом управления работой межсетевого экрана (брандмауэра) NETFilter для операционной системы Linux. С ее помощью можно задать подсети, из которых разрешено управление Micro BRASfil’ом. По умолчанию, доступ к управлению Micro BRASfil’ем через Web интерфейс не ограничен.

Настройка iptables может производиться из командной строки.

iptables –A MNG –s 1.2.3.4 –j ACCEPT

В этом примере, мы разрешили управление Micro BRASfil’ом (а именно, доступ по ssh, http) для хоста с IP адресом 1.2.3.4.

iptables –A MNG –s 1.2.3.0/24 –j ACCEPT

В этом примере мы разрешили управление Micro BRASfil’ом для любого хоста из подсети 1.2.3.0/24.

Сохранить настройки iptables можно командой:

/etc/init.d/iptables save

### Управление абонентами

Чтобы начать управление абонентами, необходимо при помощи браузера соединиться на внешний или внутренний адрес Micro BRASfil’а. После этого мы увидим страницу, на которой расположены 4 кнопки: IP Pool, Абоненты, текущие сессии, завершенные сессии. Для управления абонентами необходимо нажать кнопку Абоненты. На экран выведется список текущих абонентов и все их настройки:

На этой странице можно добавлять, изменять настройки и удалять абонентов. Все настройки применяются немедленно.

Столбцы этой таблицы имеют следующее значение:

НШД – идентификатор абонента;

login – имя абонента, необходимо для PPPoE соединения (для IPoE соединения это поле нужно оставить пустым);

password – пароль абонента, необходимо для PPPoE соединения (для IPoE соединения это поле нужно оставить пустым);

ip – для IPoE подключения IP адрес или IP подсеть абонента (примеры: 192.168.100.3, 192.168.100.0/29). Для PPPoE соединения можно указать только IP адрес, в этом случае у абонента будет статический адрес.

блокировка – признак блокировки (0 – пользователь незаблокирован, 1 - заблокирован).

Ограничение – порог потребления трафика (в гигабайтах), после потребления которого в течение дней, количество которых указано в поле дней для ограничения, скорость доступа пользователя в сеть снижается до значений вход. скорость при ограничении и исход. скорость при ограничении.

вход. скорость – максимальная скорость входящего к абоненту трафика.

исход. скорость – максимальная скорость исходящего от абонента трафика.

По нажатию кнопки IP Pool вызывается страница управления множеством IP адресов, выдаваемых абонентам в рамках PPPoE сессии:

На этой странице мы можем добавлять и удалять IP адреса, которые будут динамически выдаваться для PPPoE сессий абонента

### Просмотр статистической информации

Нажав кнопку текущие сессии мы увидим список активных сессий:

Столбцы этой таблицы имеют следующее значение:

НШД - идентификатор абонента.

login – логин абонента (заполнен в случае PPPoE сессии).

ip - IP адрес или сеть абонента.

вход. скорость – максимальная скорость входящего к абоненту трафика.

исход. скорость – максимальная скорость исходящего от абонента трафика.

байт скачано – количество информации, скачанной абонентом в рамках этой сессии.

байт отдано – количество информации, отданной абонентом в сеть в рамках этой сессии.

время начала – время начала сессии.

pppd_pid – идентификатор PPPoE сессии.

Нажатие кнопки kill уничтожает текущую сессию.

Нажатие кнопки завершенные сессии переводит нас на страницу, на которой отображаются завершенные абонентские сессии:

Столбцы этой таблицы имеют следующее значение:

НШД - идентификатор абонента.

login – логин абонента (заполнен в случае PPPoE сессии).

ip - IP адрес или сеть абонента.

вход. скорость – максимальная скорость входящего к абоненту трафика.

исход. скорость – максимальная скорость исходящего от абонента трафика.

байт скачано – количество информации, скачанной абонентом в рамках этой сессии.

байт отдано – количество информации, отданной абонентом в сеть в рамках этой сессии.

время начала – время начала сессии.

время окончания – время завершения сессии.

### Диагностические сообщения

Диагностические сообщения сохраняются в файле /var/log/messages.

## Компоненты Micro BRASfil’а

Список компонентов Micro BRASfil’a и их описание:

- Модуль ядра /lib/modules/<версия ядра>/kernel/net/ipv4/netfilter/ ipt_BRAS.ko подсистемы ядра NETFILTER. Этот модуль выполняет функции по ограничению полосы пропускания от абонента и к абоненту.

- Модуль /lib/iptables/libipt_BRAS.so, с помощью которого в iptables создаются правила для пропускания абонентского трафика через модуль ядра ipt_ BRAS.ko.

- Стандартный модуль ядра /lib/modules/<версия_ядра>/kernel/net/ipv4

- /netfilter/ip_queue.ko подсистемы ядра NETFILTER. Этот модуль выполняет функции по перехвату не опознанных модулем ipt_BRAS.ko ip пакетов для дальнейшей аутентификации по ip адресу.

- Сервис /opt/BRAS/srv/IpAuth. Обрабатывает перехваченные ip пакеты от абонентов. Аутентифицирует абонента по ip адресу и создает сессию для авторизованного абонента.

- Сервис /opt/BRAS/srv/IpAcct. Обновляет статистику по сессиям (interim accounting), а также завершает те сессии, у которых вышло время неактивности или достигнуто максимальное время жизни.

- СУБД PostgreSQL. Хранит учетные записи абонентов, а также записи о текущих сессиях и записи о завершенных сессиях.

- Утилита /opt/BRAS/utils/Sync запускается по cron периодически и проверяет наличие «мертвых» сессий и удаляет их. «Мертвая» сессия – это сессия, для которой есть запись в СУБД, но нет соответствующих данных в ipt_BRAS.ko или наоборот.

- Утилита opt/BRAS/utils/show_all_ip выводит список ip адресов всех правил модуля ядра ipt_BRAS. Это может понадобиться при отладке.

При старте системы должны быть запущены службы: PostgreSQL, IpAuth, IpAcct и httpd.

# Контакты

Компания:

ООО «СОФТ М»

Адрес:

614087, Россия, г. Пермь ул. Малкова, д.12

Телефон:

+7 342 200 02 60

+7 342 200 04 69

Факс:

+7 342 200 02 61

E-mail:

info@softm.tv

# Приложение 1. Системные требования к серверу.

На сервере должна быть установлена операционная система, поддерживающая работу VMWare Workstation версии не ниже 5.5.3.

Для обеспечения необходимой производительности, сервер должен соответствовать следующим требованиям:

- Процессор:

  - тактовая частота: не ниже 3,0 ГГц;

  - количество ядер: не менее четырех.

- Оперативная память:

  - объем: не менее 4 Гбайт.

- Жесткий диск:

  - объем: не менее 500 Гбайт.

- Сетевые адаптеры:

  - количество ethernet интерфейсов: не менее двух;

  - тип интерфейсов: 1000BaseT.

# Приложение 2. Пример типового подключения сервера Micro BRASfil